| Společnost, sídlo: |  |
| --- | --- |
| PROTOKOL O KONTROLE Svařovací hadice, spoje a příslušenství | Ev. číslo: |  |
|  | Perioda: | 3 měsíce |
|  | Předpis: | Vyhl. 87/2000 Sb. ČSN 05 0601 |
| Způsob kontroly: | ponoření do roztoku saponátu | Provádí: | pověřená osoba |
| Kontrola musí být prováděna pověřenou osobou (podle Místního provozního bezpečnostního předpisu) proškolenou a seznámenou. |
| Kontrola hadic se provádí při nejvyšším pracovním přetlaku plynu, zkouška se provádí pod vodou. Netěsnosti spojů a příslušenství (při výměně hadic na hořlavé plyny a kyslík) se zjišťují vodou s pěnotvorným prostředkem neobsahujícím mastnoty (např. mýdlová voda). V případě zjištění úniku musí být vadné hadice ihned vyměněny. Nejvyšší pracovní přetlak plynů pro zkoušku těsnosti spojů je pro hadice na acetylen: 0,15 MPa; pro hadice na kyslík: 0,8 až 1,5 MPa; pro hadice na plyny při svařování a řezání plazmou: 0,4 až 0,6 MPa. |

| Datum | Označení a umístění zařízení | Výsledek kontroly, zjištěné závady | Kontrolu provedl / podpis | S výsledkem seznámen ved. pracoviště / dne / podpis | Závady odstraněny dne / podpis ved. pracoviště |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |