| Protokol o kontrole Regálu | Datum: |  | Způsob kontroly: A - vizuálně, kontrola spojení B - vizuálně, „zatřepání regálem“ C - vizuálně D - vizuálně, logickým výpočtem -odhadem E - vizuálně |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Perioda: | 12 měsíců |  |
|  | Předpis: | ČSN 26 9030 |  |

| Ev. č. regálu | Datum kontroly | Stav regálu Vyhovuje: ANO/NE | Celkové vyhodnocení VYHOVUJE/ NEVYHOVUJE | Kontrolu provedl | Stanovená opatření |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A - Tuhost spojů | B - Stabilita | C - Svislost a vodorovnost | D -Přetěžování | E -Označení |  | Jméno | Příjmení | Podpis |  |

Regály z hlediska bezpečné manipulace musí být bezpečně obsluhovány, udržovány a opravovány a platí pro ně následující zásady:

- musí být stabilní, zakazuje se zajištění regálů opřením o konstrukci, nebo vzájemné opření o sebe,

- prokázaná nosnost

- zakazuje se přetěžovat části regálů,

- označení nosnosti regálové buňky a sloupce musí být vyvěšena na viditelném místě,

- rozměry zakládaného materiálů musí odpovídat provedení regálu,

- zakazuje se používat poškozených, nestabilních regálů - regál se musí označit - „POŠKOZEN -  NEPOUŽÍVAT !“,

- před uvedením do provozu, po každém přemístění a přestavení regálu a nejméně 1 x ročně provádět kontrolu z hlediska stability, tuhostí spojů, svislosti a vodorovnosti a zda regál odpovídá technické dokumentaci. O výsledku kontroly musí být proveden zápis,

- přístup k regálům musí být volný a nic nesmí bránit zakládání a odebírání materiálu,

- ruční obsluha regálů je povolena do výšky 1 800 mm, ostatní obsluha se provádí z typizovaných žebříků, žebříkových schůdků, kde platí zásady, že se zakazuje stát při manipulaci na poslední podestě žebříkových schůdků,

- zakazuje se lezení do regálů. popř. výstup po nich.